Flash-Boiler . . . Berechnungs-Beispiel

Annahmen:

Bohrung = 15 mm
Geamt-Hub = 18 mm ( 9 mm Kurbelradius )
Wirkhub = 15 mm
Auslasshub = 3 mm
Leistung = 0,6 kW = 600 W oder 600 Nm/sec , weil 1 Watt als 1 Nm/sec definiert ist . Und mit der Definition der Arbeit in Joule 1J = 1Nm ergibt sich auch : 600 W = 600 J/sec . wir werden später mit 600 *100 = 60 000 Ncm/sec rechnen .
Drehzahl = 2400 1/min = 2400/60 1/ sec = 40 1/sec
Flugdauer mit Start 12 min = 720 sec

- - - - - - - -

Wirksames Hubvolumen des 1-Zylinder einseitig beaufschlagten Dampfmotors ist dann : D² * π / 4 * h = 1,5 cm * 1,5 cm * 3,14 / 4 * 1,5 cm = 2,651 cm³

Drehmoment ist ( nur vergleichsweise ermittelt ) : 0,6 kW * 9550 / 2400 1/min = 2,388 Nm = 239 Ncm .
Der Volumenstrom v̊ ist 2,65cm³ * 40 1/sec = 106 cm³/sec .
Leistung = Druck*Volumenstrom oder umgestellt Druck = Leistung/Volumenstrom. p= P/ v̊
Hier also : P = 60 000 Ncm/sec / 106 cm³/sec = 566 N/cm² . Oder mit 1 bar = 10 N / cm² ergeben sich dann die uns geläufigen 56 bar Betriebsdruck ( theoretisch ! ) In meiner Dampf-Tabelle finde ich als nächstliegenden Wert p= 60 bar(abs) oder 59 bar Überdruck .

Hier nun die Dampf-Daten für Satt-Dampf mit 59 bar:

Temperatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 275 °C
Wärmeinhalt des Heisswassers . . . h' = 1214 kJ/kg = 1, 214 kJ/g
Verdampfungswäreme . . . . . . . . . . .r = 1571 kJ/kg = 1,571 kJ/g
Wärmeinhalt des Wasserdampfs . . h'' = 2785 kJ/kg = 2,785 kJ/g
Dampfvolumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 0,0324 m³ / kg mit 1 m³ = 1 000 000 cm³
        sowie 1kg = 1000g haben wir dann : 32,4 cm³/g
Dampfdichte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 30.8 kg / m³ oder ebenso 0,031 g/cm³

Dampfverbrauch also mindestens 720sec * 106 cm³/sec * 0,031 g/cm³ = 2 366 g !

Ohne Speisewasser Rückgewinnung wären also schon 2,4 kg Wasservorrat mitzuschleppen ! auch wenn sich da Gewicht während des Flugs gegen "Null" vermindert wären es im Mittel immer noch ca 1.2 kg .

Butan/Propan hat einen unteren Heizwert von 12,7 kWh/kg und als Flüssiggas bei 15°C ein Volumen von ca 1,8 ltr /kg. Eine kWh sind aber auch 3600 kWsec oder 3600 kJ . Also hat unser Gas dann 12,7 * 3600 = 45 720 kJ/kg an Heizwert.

Ohne Speisewasser Rück-Gewinnung wären 2,4kg Wasser zur Erzeugung von Sattdampf 2,4 kg * 2785 kJ/kg = 6700 kJ Heiz-Energie zuzuführen das sind immerhin 6700 / 45720 = 0,147 kg Flüssig-Gas oder 0,147kg * 1800 cm³/kg = 264 cm3 Flüssig-Gas.

Die 150g Gas zu den 2400g Wasser = 2550g als Start-Gewicht sind schon recht heftig
        und einfach viel zu viel !

Bei Kondensation des Abdampfs hätten wir idealerweise bei 275 °C wieder Heisswasser , dem wir zur erneuten Verdampfung nur 1571 kJ/kg Verdampfungswärme zuführen müssen , um daraus erneut Satt-Dampf von 59 bar zubekommen .

Nehmen wir an wir hätten einen Wasservorrat von ¼ ltr = 250cm³ an Bord , dann entsteht eine ganz andere Situation ! Um die 250cm³ erstmalig zu verkochen wären 0,25kg * 2785 kJ/kg = 696 kJ nötig was auch gleichzeitig schon mal 250g * 32,4 cm³/g = 8100 cm³ Dampf für eine Laufzeit von 8100 cm³ / 106 cm³/sec = 76 sec ergibt . Dabei werden erst einmal 696 kJ an Flüssiggas verbraucht. Diese entsprechen einer Flüssig-Gasmenge von 696 kJ / 45 720 kJ/kg = 0,015 kg oder 15 g .

Da im weiteren Verlauf dann nur noch 720sec - 76sec = 644 sec lang Dampf verbraucht wird , ist jetzt nur noch das Gewicht des dazu benötigten Gas zu ermitteln . 644sec * 106cm³/sec ergeben einen Verbrauch von 68 246 cm³ . Mit 0,031g/cm³ sind das 2117 g an Kondensat, die erneut verdampft werden müssen.
Entsprechend brauchen wir nun 2117g * 1,571 kJ/g = 3 326 kJ . Diese entsprechen einer Flüssig-Gasmenge von 3326 kJ / 45 720 kJ/kg = 0,073 kg oder 73 g .
Zusammen mit den 15 g , welche wir zum ersten Aufkochen verbraucht haben sind dann 73 + 15 = mindestens 88 g Flüssiggas zu bevorraten .

250g Wasser + 88g Gas = 388 g Betriebs-Stoffe sind deutlich besser als die oben errechneten 2550g . Zu bedenken ist aber , dass dann ein Kondensator mitgeführt werden muss der uns ggf. den Gewinn wieder heftig einschränken kann . Der luftgekühlte Kondensator muß also auch so leicht wie möglich ausgeführt werden , wobei er erfreulicherweise nicht dem Dampfdruck von 59 bar ausgesetzt ist . Ich denke an dünnwandiges Alu-Rohr .
        + + + + + + + + + + + + + + + + +

Aber erst einmal soll uns der Kessel interessieren . Handelsüblich ist beispielsweise Edelstahlrohr mit ø6mm x 0,3mm Wandstärke kleinere Wandstärken sind zwar wünschenswert aber selten verfügbar . Kupferrohr wäre auch denkbar , hat bei 280°C aber eine sehr niedrige Festigkeit und wäre somit viel dickwandiger als Edelstahl Rohr . Auch muss bedacht werden , dass aus dem Rohr ja eine lange Spirale gewickelt werden soll und dazu eine gewisse Wandstärke nötig ist, wenn man es nicht gleich platt knicken will . An besten vergleichen wir mal beide Möglichkeiten .

Zuerst ein Kupferrohr ø6x0,7 mm .

In den verfügbaren Unterlagen zur Langzeit-Temperaturfestigkeit von Cu-DHP sehen wir , dass Cu eigentlich schon überfordert ist mit dieser Belastung . Bei 250°C hört die Tabelle auf und wir müssten umsteigen auf eine Kupfer-Nickel Legierung die aber in Modellbau Mengen und Modellbau Abmessungen nicht beschaffbar ist . Andererseits sind wir ja nur ganz knapp (25°C) über dem Grenzwert . Ich extrapoliere einfach den Festigkeitswert . Bei 230°C hatten wir einen Kennwert von 34 N/mm² und 20° höher einen Kennwert von 31 N/mm² , also eine Festigkeitsverminderung von 3 N/mm² . Bei 275°C nehme ich nun
3 N/mm² * 25 °/20° = 3,75 N/mm² (abgerundet 4 N/mm² ) als weitere Festikeits-Verminderung an . Für 275°C blieben uns dann als „K/S“ Kennwert noch 26 N/mm² übrig . Die bekannte Formel für die Wandstärke von Rohren ist gültig im Bereich
Da/Di ≤ 1,2 . Bei 0,7mm Wandstärke wäre der Innendurchmesserm des Cu-Rohres 6mm-2*0,7mm = 4,6mm . 6/4,6 = 1,3 ! Also auch hier bewegen wir uns ganz knapp über dem zulässigen Wertebereich ! Die eben schon angesprochne Wandstärken-Formel lautet:

s = ( Da * p ) / ( 20* K/S * V + p ) + C1 + C2
darin sind :
s - - - = die gesuchte mindest-Wandstärke in mm
Da - - = Aussen Durchmesser des Rohrs in mm
p - - - = maximaler Betriebsdruck in bar
K/S - = obiger Festigkeits-Kennwert
V - - - = Verschwächungsbeiwert für konstruktive Besonderheiten (hier =1,0)
C1 - - = Wanddickenzuschlag für mögliche Maßabweichungen des Rohrs in mm (0,1mm)
C2 - - = Wanddickenzuschlag für mögliche Korrosion in mm (für Cu setze ich hier „0“ )

Wir hätten also:
s = (6 * 56) / ( 20* 26 * 1 + 56 ) + 0,1 + 0 mm
s = 336/576 + 0,1 mm
s = 0,683 mm sind mindestens nötig , und hatten 0,7 mm Wandstärke gewählt !

Dieses Kupferrohr wiegt 104g / m .

Nun zum Rohr aus Chrom-Nickelstahl ø6x0,3 mm . Der zugehörige K/S Kennwert für 1.4301 bei 300 °C ist 110 N/mm² . Wir benutzen wieder die jetzt schon bekannte Formel und wir liegen auch im zulässigen Bereich von Da/Di . Bei 0,3mm Wandstärke wäre nämlich der Innendurchmesserm des Edelstahl-Rohres 6mm-2*0,3mm = 5,4mm . 6/5,4 = 1,11 !

Wir hätten also neuerdings :

s = (6 * 56) / ( 20* 110 * 1 + 56 ) + 0,1 + 0 mm
s = 336/2256 + 0,1 mm
s = 0,249 mm sind mindestens nötig , und hatten 0,3 mm Wandstärke gewählt !

Dieses Edelstahlrohr wiegt 42,4 g / m
Weniger als die Hälfte vom Kupferrohr und keine Grenzwert Überschreitungen !

Soweit ist das ja gut und schön , a b e r ! ! Kupfer hat eine Wärme-Leitfähigkeit von etwa 280 W/(m*K) , während 1.4301 nur magere 15 W/(m*K) bietet . Selbst bei der etwa doppelten Wandstärke des Kupfer-Rohrs hat dieses immer noch mit
( 280*0,3mm) / (15 * 0,7mm) = 8 den 8-fachen Vorsprung bei der Wärmeübetragung . Diesen Vorteil erkauft man sich mit etwa dem 2,5-fachen Metergewicht des Kupfer-Rohrs .
Letzteres relativiert dann den Vorteil rein rechnerisch auf 8/2,5 = 3,2 . Hinzu kommt, dass sich das relativ dickwandige Cu-Rohr wohl besser zur Spirale wickeln lässt .

Ich tendiere daher nach diesem Rechen-Exempel zum Kupfer-Rohr .

So, nun müssen wir mal schauen, wieviele „km“ davon wir in unserem „Monotube-Boiler“ den wohl benötigen werden ? Rechnen wir einfach mal mit 900W , weil wir ja die Speisepumpe neben der Wellenleistung für den Propeller auch noch antreiben wollen .

Nach Dampf -11 , Seite 18 rechnet man beim geplanten DuK (Durchlauf-Kessel) pro Watt Bremsleistung überschlägig mit 100 cm² Heizfläche.

Für 900 W Bremsleistung wären demnach 90 000 cm2 Heizfläche zu veranschlagen . Cu - Rohr von 6mm Durchmesser mit 0,7mm Wandstärke hat 0,46cm * π *100cm = 144 cm2/m Heizläche bei 16,6cm3 Volumen (innen)/m und 104 g/m Gewicht.
Es sind also 90 000cm2 / 144cm2/m = 625 m Rohr nötig , die ca. 65 kg leer wiegen. 4421 Windungen mit einem mittleren Durchmesser von 45 mm ergeben 625 m. Bei 12 mm Steigung sind das 4421 Wdg * 12 mm = 53 m Spiralen-Länge.
PENG! :-)) Da ist ein Bock geschossen !
Offenbar ist die Annahme nach Dampf -11 Seite 18 nicht richtig ! Und wirklich , genaueres Nachlesen zeigt , dass diese „ grobe Annahme “ nur für die Wellenleistung von Modell - Dampfturbinen Gültigkeit haben soll !

Da müssen wir uns dann eben nach anderen Angaben richten . Wie meistens hilft ein Blick in die englische Dampf-Modellbau Literatur.

Auf Seite 58 + 59 steht beispielsweise , dass E.T.Westburry in einem Test > Versuch macht kluch ! :-) < mit einem 3,35m langen
ø 6,35 mm x 0,71mm Kupferrohr 0,453 kg Dampf/min = 7,56g/sec bei 34,47 bar erzeugen konnte ; unter Verwendung eines ebenen Gasbrenners . Das Rohr war in einer konisch sich von 57 auf 38 mm verengenden Spirale gewickelt und die Windungen hatten einen Abstand von 3,17mm zueinander und 9,5mm Abstand vom Kesselgehäuse.

Diesen Scott-Boiler hat man sich in etwa so vorzustellen :

Dieses Cu-Rohr hatte also 6,35 – 2*0,71 mm = 4,93mm Innendurchmesser. Die nasse Heizfläche betrug demnach 0,493 cm * π *335cm = 518,6 cm² . Gehen wir mal davon aus , dass es Sattdampf war, dann sagt meine Dampf-Tabelle aus es wäre folgender Zustand:
p= 34,5 bar ; T=243°C ; h'' = 2801 kJ/kg ; V'' = 0,0567 m³/kg oder ϱ'' =17,8 kg/m³

Bei 0,435 kg/min hat er also mit einer Fläche von 518 cm² 0,435 kg/min * 2801 kJ/kg = 1218,4 kJ/min an Wärme übertragen . Wie man sich erinnert wollten wir 900W = 900 J/sec umsetzen . In der Minute also 900 *60 = 54 000 J/min = 54 kJ/min . Mit den verwendeten 3,35 m Rohrlänge hat er 1218 kJ/min geschafft . Wir benötigen also mindestens 3,35m * 54/1218 = 0,148 m Das ist aber nur mit dem Wärmedurchgang ermittelt . Wir erinnern uns , dass wie einen Volumenstrom von 106 cm³/sec bei 56 bar gefordert hatten . Westburry hat 7,5 g/sec bei 34,5 bar erzeugt . Der Unterschied im Energiegehalt der beiden Dampfqualitäten von 2785 /2801 ist relativ gering . Wenn wir ihn vernachlässigen hätten wir dann 3,35m Cu-Rohr für 7,5 g/sec mit der gesuchten Rohrlänge „L“ für 106 g/sec zu vergleichen . L = 3,35 m *106/7,5 L gleich 47,34 m .
Wenn man jetzt noch berücksichtigt , dass wir statt dauernd Kaltwasser zu erhitzen nur das zurück gewonnene Kondensat frisch aufkochen wollen , also statt 2785 nur 1571 kJ/Kg an Energie zuführen müssen , dann wird die Rohrschlange abermals Kürzer und von den 47 m bleiben noch 47m * 1571/2785 = 26,5 m übrig . Bei einem mittleren Wendel Durchmesser von 50 mm und 10 mm Steigung beträgt die Schleifenlänge dann :
√ ( (5*π)²+ 1² ) cm² = 15,73 cm , für die 26,5 m wären dann 2650cm/15,7cm = 168 Windungen erforderlich. Das Gewicht dieser Riesenschlange läge dann bei 26,5m*104g/m =2756g oder 2,75 kg . Das sieht zwar noch nicht gut aus , aber ich hatte ja auch grosszügig mit 900W statt der mindest-Leistung von 600 W gerechnet . Möglicherweise kann der Raimund ja auch von der 600W Forderung noch ein wenig abspecken und was die Speisepumpe wirklich braucht , soll dann demnächst noch ermittelt werden .

erforderliche Wärmemenge

bei 56 bar Sattdampf beträgt die Verdampfungswärme 1571 kJ / kg und die Satt-Dampf Temperatur ist dann 275° Cels. Wie oben bereits beschrieben müssen wir da zwei unterschiedliche Betriebsphasen betrachten. Denn ganz zu Anfang müssen wir ja auch unsere 250 cm³ 1-mal aus den katlen Zustand heraus aufkochen mit 2785 kJ/kg Und weil die Kocherei am Ende der Rohrschlange (hoffentlich) zu einer Überhitzung führt , wird hier mit einem auf 350°C überhitzten Dampf weitergerechnet , der dann 3055 kJ/kg an Energie enthält also zusätzlich noch einmal 270 kJ/kg auf gebuckelt bekommt Somit ergibt sich:

Q = 0,25kg * (2785 +270 ) kJ/kg + 2,117 kg * (1571 +270 ) kJ/kg = 764 kJ + 3898 kJ
Q = 4662 kJ in 720 sec

erwarteter Gasverbrauch

Das übliche Buthan-Gas enthält ca 45 720 kJ / kg. Als Brennerwirkungsgrad kann erfahrungsgemäß hBrenner = 0,85 eingesetzt werden. Die Gasmenge errechnet sich dann also zu:
mGas = 4662 kJ / 45720kJ/kg *0,85 = 0,12 kg

 Speise-Pumpe
Benötigt werden an Dampf 106cm³/sec * 0,031 g/cm3 spezifische Dichte = 3,3g /sec und zwar bei 40 Umdr / sec . Je Motor Umdrehung sind das dann 3,3g /sec / 40 Umdr / sec = 3,3 / 40 g/Umdr = 0,083 g/Umdr . In anderen Einheiten sind das 0,083 cm³ flüssiges Wasser , weil 1g Wasser 1cm³ inkompressibles Volumen einnimmt oder auch 83 mm³ Wasser , weil 1 cm³ 1000mm³ entspricht .
Bei den 83 mm³ /Umdr ist aber noch kein Wirkungsgrad der Pumpe berücksichtigt . Der kurze Moment bis sich die Ventile geschlossen haben muss unbedingt berücksichtigt werden . Wenn ich ca das 1,5-fache an benötigtem Fördervolumen ansetze , liege ich sicherlich nicht sehr falsch . Also ca 125 mm³ / Umdr . Bei einem Kolben Durchmesser von 5mm hätten wir eine Kolbenfläche von A = 5 mm² * π / 4 A = 19,6 mm² und somit einen nötigen Hub von 125 mm³ / 19,6 mm² = 6,37 mm

Speise-Pumpen Leistung
Drehzahl = 40 1/sec
v̊Speisewasser = 3,3 cm³ / sec
Speisedruck ein wenig höher als der Kesseldruck p kessel um ggf .noch ein Rückschlagventil zu überwinden = 65 bar oder 650 N / cm² . P ist wieder v̊ * p kessel .
Hier also 3,3 cm³ /sec * 650 N/cm² = 2145 Ncm/sec oder auch 21,5 Nm/sec
Leistungbedarf der Speisepumpe = 21,5 W ! Also viel weniger , als oben mal bei der Rohrlängen Berechnung angesetzt hatten statt 600 W +300 W = 900W reichen auch 630 W . Die gesamte Cu-Rohrlänge reduzuert sich damit von den erreichneten 26,5m auf 26,5m * 630/900 = 18.6m mit einem Gewicht von 18,6 m *104 g/m = 1935 g
Kessel Gewicht also ca 2 kg incl Sicherheitsventil . Und statt 168 Rohr Windungen nur noch 168 * 630/900 = 118 Windungen die mit 10 mm Steigung ein-lagig gewickelt 1,18 m Baulänge ergeben . Doppel-lagig entsprechend weniger .

So nähern wir und allmählich brauchbaren Dimensionen .

Wie der Abdampf Kondensator ausgeführt werden muss und welche Fläche er bei Luftkühlung beansprucht hängst von diversen baulichen Möglichkeiten ab . Ehe ich da weiter rechne muss ich mal mit Raimund klären was geht . Ich könnte mir vorstellen , das man die Nasenleiste des Flügels als ( in einer Profil-Walze leicht verformtes ) dünnwandiges Alurohr ausführt und die dort hohe Strömungsgeschwindigkeit der Luft ausnutzt , ohne zusätzlichen Widerstand für das Flugzeug zu induzieren . Wenn das flächenmässig nicht ausreicht , sind auch Kühltaschen in den Flächen , wie sie Geoff Wolfe beschreibt denkbar . Ein Gitterkühler im Abstrom des Propellers wäre meines Erachtens eher kontraproduktiv , weil der den mühsam gewonnenen Propellerschub ja wieder zunichte machen würde .

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

      - - - hier - ist - vorläufig - erst - mal - das - Ende der - geplanten - Vorkalkulation - - -
        es folgen aber ( wenn ich mal wieder Lust dazu habe ) noch weitere Dinge wie
        System-Funktionsschema , Brenner-Regelung , Kondensator usw