Entwurf Nr 11

Yarrow Kessel

Der Yarrow Kessel ist für den Modellbauer einer der besten aus der Familie der Wasserrohr-Kessel. Er ist ein sehr schneller Verdampfer und kann beträchtliche Belastungen aushalten. Quadratzoll für Quadratzoll hat er vielleicht die höchste Verdampfungskapazität von allen ; eventuell ausgenommen die "Lune Valley"  Bosolver Express oder Monotube Bauweise.  Seine Konstruktion ist die konsequente Anwendung von Kupfer und Silberlot , derweil das Gehäuse Raum genug bietet für einen großen Überhitzer und einen Speisewasser Vorwärmer. Er ist gleichermassen beheizbar mit Gas, flüssigem Brennstoff oder festem Brennstoff. Ausserdem ist er gut angepasst für (aus Sicht des Modellbauers) hohe Druckstufen, bis 10 bar und höher!  Die einzige Arbeit bei seiner Anfertigung, die eventuell Schwierigkeiten machen kann, ist die Formgebung der unteren Wasser Trommeln. Der beste Weg das zu machen ist es eine hölzerne Durchgangsmatrize her zu stellen, wie sie in der Skizze gezeigt ist ; mit einem Radius etwas größer als der des Ausgangsrohrs. Dann einen flachen Holzschlegel zu verwenden(keinen Metall-Hammer)  um sachte den überstehenden Teil des Rohres ab zu flachen. Das Rohr soll natürlich vorher völlig ausgeglüht werden.  Für den Ungeübten wird es sich bestimmt auszahlen, wenn er vorher mal an einem oder zwei kurzen Rohrstücken das Verfahren übt. Der gezeigte kessel ist recht klein, aber solange die Verhältnisse der Hauptabmessungen eingehalten werden, kann die größe mit Sicherheit variiert werden. Aus konstruktiven Gründen ist es nicht angeraten, daß mehr als 2 Reihen von Steigrohren benutzt werden.

Eine zuverlässige Vorrichtung, welche imstande ist einen konstanten Zufluss von Kessel-Speisewasser zu liefern, ist eine unabdingbare Notwendigkeit, weil der Wasserinhalt bezogen auf die Verdampfungsfähigkeit sehr klein ausgelegt ist.

_____________________________________________________________________

Übersetzung des Textes Seite 165 & 167  zum YARROW Kessel ; aus dem Buch von K.N.Harris " Modell boilers and boilermaking"  ISBN No. 1 85761 114 4

am 16.8.2005               von          Ekkehard Kröger